MEMORIAL DESCRITIVO

Este MEMORIAL trata dos principais pontos que devem ser seguidos na conclusão da execução da obra em questão, os detalhamentos quanto à forma de execução dos trabalhos, medições, recebimentos e outros fatores de importância técnica, quando não informados neste MEMORIAL DESCRITIVO devem ter como base de informações o CADERNO DE SERVIÇOS e COMPONENTES da FNDE (Fundação para o Desenvolvimento para Educação), PRÓ INFÂNCIA MODELO TIPO B ora vinculados integralmente ao presente Memorial Descritivo.

# DADOS GERAIS  DA OBRA

FINALIDADE DA CONSTRUÇÃO

Conclusão da construção da Escola de Ensino Infantil Pró-Infância Modelo Tipo B.

##### LOCAL DA OBRA

# Rua Pedro Raul Ferri esquina Rua Barão do Rio Branco

##### VISTORIA NA OBRA

# É necessário o atestado de visita da obra. A empresa deverá estar ciente do atual andamento da obra para a sua completa conclusão.

# SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM NO MEMORIAL DESCRITICO

Cercamento com mourão e tela

As valas das fundações das muretas deverão ser abertas na dimensão de 15cm de largura x 15cm profundidade em todo o comprimento do terreno. Os buracos isoladas para a fixação dos alambrados, deverão ter as seguintes dimensões 0,50x0,50x0,50m. Após a abertura das valas e dos buracos, o fundo dos mesmos deverão ser compactados manualmente e receber uma camada de lastro de concreto magro de 5,00cm de espessura.

A terra retirada das valas deverá ser reutilizada para reaterro.

  - Fundações:

Os alambrados deverão ficar engastados nos blocos de concreto armado. Os blocos serão executados com concreto ciclópico, ficando este enterrado 45cm e aparente 30cm para a fixação dos alambrados.

Serão executadas fundações isolados diretas sobre o terreno, nas valas escavadas, descritas anteriormente, livres de material orgânico, através de concreto ciclópico 1:3:6, com mais 30 % de pedra de mão, nas dimensões de 50cm x 50cm x 0,85m, em todos os alambrados, devendo os mesmos terem esperas para serem ancorados nas sapatas ou serem engastados através de ferragem.

  - Supra estrutura:

    - Alambrados de concreto:

Serão instalados alambrados de concreto 10x10cm com altura de 3,00m a cada 2,20m. O mesmo deverá ficar engastado no bloco de concreto ciclópico devendo permanecer com uma altura de 3,00m. Nos cantos deverão ser feitas amarrações com os próprios alambrados.

    - Tela arame galvanizado:

Entre os alambrados deverá ser instalada uma tela de arame galvanizado 2” fio 12 de 2,70m de altura.

    - Mureta de concreto armado:

Em todo o entorno do campo de futebol deverá ser executado uma mureta de concreto armado de 15cm de largura por 45cm de altura, sendo que 15cm estarão enterrados e 30cm aparentes. Quanto ao traço do concreto deverá ser definido pela empresa vencedora da licitação. Os mesmos deverão ficar engastados nos blocos isolados dos mourões.

A locação dos prédios e demais serviços serão executados em local definido no projeto.

Paisagismo

    - Todo o terreno livre da escola infantil sofrerá intervenções paisagísticas. Serão plantadas algumas mudas de diversas árvores, como: acer, canela ornamental, ingá feijão, ipê amarelo e macará da serra. A localização das arbóreas será definida posteriormente com o departamento de meio ambiente para o melhor aproveitamento de cada espécie. Além das arbóreas serão plantas as herbáceas como o lírio e a grama em leiva. A grama será plantada no entorno aos prédios e pracinha.

PASSARELA ENTRE A COZINHA E O PÁTIO COBERTO

Cobertura com chapa de policarbonato tipo alveolar com espessura de 6,0 mm cor opal

A cobertura será executada com chapa de policarbonato na passarela entre a cozinha e o pátio coberto conforme indicado em projeto. Deverão ser adotados os procedimentos do fabricante.

Especial atenção deverá ser tomada, garantindo que o conjunto apresente perfeita e completa estanqueidade, estabilidade, durabilidade à ação dos agentes agressivos, tais como o vento, chuva, sol etc.

Materiais a serem empregados :

ESTRUTURA EM AÇO CARBONO

PLACAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM – OPAL

PARAFUSOS DE LATÃO + ARRUELAS DE BORRACHA

FITA DUPLA VHB (3M)

GAXETAS DE BORRACHA EPDM

PERFILADO EXTERNO DE ALUMINIO

CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA 24.

CONDUTORES EM TUBO DE PVC.

Elementos não especificados poderão ser utilizados, sob expressa autorização da fiscalização da obra.

Deverão ser deixados os baguetes na estrutura a fim de que toda a fiação de iluminação passe pelos mesmos, evitando que as mesmas fiquem expostas.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Todos os ambientes após sua finalização, deverão ser limpos, retirando toda sujeira, incluindo vidros e aparelhos e metais sanitários.

Deverá ser retirado todo e qualquer entulho no local do terreno, durante a execução dos serviços.

Recebimento da obra

Para o devido recebimento da obra deverão ser feitos testes em todas as instalações. A empresa que ganhar a licitação deverá recolher os encargos sociais e apresentar xerox das vias pagas, para então encaminhar a baixa da ART e lavratura do Termo de Entrega da Obra. Ela deverá ser executada em 06 (seis) meses, onde os pagamentos serão mensais, obedecendo aos valores e porcentagens do orçamento. Os pagamentos serão realizados após a fiscalização e medição das etapas, não podendo ultrapassar os valores e porcentagens estabelecidas no orçamento.

OBSERVAÇÃO:

Os detalhes referentes ao CATALOGO DE SERVIÇOS FDE, adotados como padrão para esta obra, deverão ser de conhecimento prévio da empresa CONTRATADA, não devendo e podendo a mesma alegar ignorância quanto ao assunto.

Selbach, 01 de Agosto de 2013.

Sérgio Ademir Kuhn					             Luciana Pollo Gaspary

Prefeito Municipal 					               Responsável Técnico